## SPECYFIKA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego na

„Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR 266 dla potrzeb

OSP w Gieble”

### I.	Zamawiający

- Pełna nazwa zamawiającego:

#### Gmina Ogrodzieniec

- Adres

##### Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

- REGON			NIP:

276258842		649-10-03-263

- Internet:

www.ogrodzieniec.pl

- Numer telefonu

(032)67 09 700,(032) 67 09 714; fax (032)67 09 721

### II.	Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się               z wykonawcami

- Imię i nazwisko: Beata Mysior

- Stanowisko służbowe: referent ds. ewidencjonowania podmiotów gospodarczych i spraw ochrony przeciwpożarowej

- Numer telefonu: (032)67 09 714

- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego) pok. 28

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:

poniedziałek 800 – 1600

wtorek – piątek 730 – 1530

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd

Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, Ogrodzieniec 42-440 pokój nr 4, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 lub na stronie internetowej www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

III.	Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebła na dostarczonym podwoziu samochodu STAR 266 zgodnie z wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej z 2 marca 2006r.

A. Dane techniczne:

- Podwozie samochodu 6 x 6 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 12.350kg

- Wyposażone w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. ( z przodu pojazdu zabudowana belka sygnalizacyjna wyposażona w głośnik i cztery lampy obrotowe)

- Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu.

- Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; - 3300mm

- Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) - nie wyżej niż 1850mm od poziomu terenu Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

- Kabina zespolona, czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy)

  - Wymiana dachu na nowy typ

  - wymiana podszybia zewnętrznego i wewnętrznego

  - wymiana zderzaka przedniego wraz z reflektorami  na typ STAR 200

  - montaż uchwytów lusterek nowego typu

  - wymiana ramion wycieraczek + pióra

  - wymiana mechanizmu wycieraczek

  - wymiana podszybia tapicerowanego

  - wymiana przedniej szyby wraz z uszczelką

  - wymiana drzwi przednich na „krótkie” z zamkami kasetowymi, przebudowa stopni wejściowych

  - wykonanie drzwi do przedziału załogi z szybami skośnymi, (lewa i prawa strona)

  - montaż dodatkowych stopni wejściowych do przedziału załogi – 2- podestowych, ścianki i spody każdego stopnia obłożone blachą aluminiową, łezkową,

  - z przodu kabiny montaż osłony rurowej wykonanej z rur nierdzewnych

  - remont blacharki kabiny, wymiana nadkoli i obrzeży zewnętrznych

  - tapicerka miękka na ścianach i suficie, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową (kabina oraz przedział załogi),

  - ocieplenie ścian  i sufitu,

  - wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi oraz panelu sterowania radiostacją i panelu sterowania sygnałami,

  - W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz.

  - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia

  - fotele w przedziale załogi oddzielne (4 fotele) wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa

  - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie

  - podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 200 mm, wyłożone wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą  łatwozmywalną

  - zamontowanie poręczy rurowej pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami

  - montaż nowych osłon przeciwsłonecznych

  - założenie nowych chlapaczy przy kabinie

  - montaż nowych, stopni rurowych do kabiny, od strony kierowcy i dowódcy

  - załączanie automatyczne  oświetlenia wewnętrznego, po otwarciu drzwi, odpowiedniej części kabiny  (każde z 4 drzwi)

  - montaż oświetlenia stopni wejściowych do przedziału załogi, załączane automatycznie po otwarciu drzwi

  - zamontowanie specjalnej półki na hełmy pomiędzy częścią dla załogi a siedzeniami kierowcy i dowódcy

  - zamontowanie specjalnej półki w suficie w środku kabiny zespolonej na drobny sprzęt lub dokumenty

  - montaż wieszaków na odzież

  - montaż w suficie uchwytów do trzymania

  - wyprowadzenie w kabinie zespolonej, instalacji elektrycznej do ładowarek, latarek i radiotelefonów przenośnych

  - Oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi,

  - dodatkowe oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

  - niezależny układ ogrzewania kabiny zespolonej– moc cieplna min. 2000 W, wydatek powietrza min 70 m3/godz. umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku z możliwością ogrzewania przedziału autopompy

- Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów (rozłączalne-komplet), sygnalizacja podłączenia w kabinie,

- Montaż dodatkowego głośnika do radiostacji, w przedziale pracy autopompy

- Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.

- Szperacz pogorzeliskowy zamontowany z przodu pojazdu - kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 35º, dwulampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem,

- Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu , w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 3%

- Wymiana instalacji elektrycznej na nową 24 V wyposażoną w główny wyłącznik prądu

- Montaż nowego filtra powietrza

- Lakierowanie lakierami akrylowymi; kolorystyka

- elementy podwozia czarne

- błotniki i zderzaki białe

- kabina zabudowa czerwone RAL 3000

B.  Dane techniczne zabudowy pożarniczej

- Wykonana z materiałów odpornych na korozję (szkielet nierdzewny, poszycie z aluminium mocowane metodą klejenia)

- Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, wyłożony blachą aluminiową, łezkową, Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni.

- na dachu uchwyty na:drabinę nasadkową 4 przęsłową, węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, wytwornicę piany, prądownicę pianową, klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz,  tłumice, itp.

- skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu–zamykana, na różny sprzęt, min:sztychówki, widły, szczotki,  szufle, siekiery, łom, nożyce, łopaty, itp.

- Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym,

- Drabina do wejścia na dach, drabinka wejściowa na dach -aluminiowa, uchylna, jednoczęściowa,

- Tylni zderzak wykonany jako podest roboczy z możliwością złożenia podczas jazdy w terenie.

- Po trzy skrytki na każdym z boków pojazdu na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków,

- spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową   lub  płytami z tworzyw kompozytowych

- ściany schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową   lub  płytami z tworzyw kompozytowych  (nie blachą alucynkową gładką)

- montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi,

- w każdej skrytce co najmniej: jedna podłużna, lampa oświetlenia wewnętrznego

- Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek,

- Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,

- Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,

- Uchwyty do mocowania sprzętu wg życzenia zamawiającego

- montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego, nad żaluzjami (min 5szt)-oświetlenie pola pracy wokół nadwozia  wraz z osłonami,

- montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu,

- montaż lamp obrysowych pojazdu,

- montaż lamp odblaskowych bocznych,

- montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej

- Szuflady, podesty i tace wystające powyżej 250mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze

- Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach

- Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza

- W zabudowie zamontowane nowe lampy tylne zespolone

- Z tyłu pojazdu pojedyncza lampa niebieska

- Montaż fali świetlnej 7-mio segmentowej z tyłu pojazdu

- Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję, pojemność min. 2000litrów wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu, instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny oraz zawór odwadniający. Zbiornik wody wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania

- Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego  na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. Pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody. W najniższym punkcie umiejscowiony zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Montaż dozownika środka pianotwórczego-DSP

- Autopompa jednozakresowa o wydajności minimum 1600 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 Mpa i głębokości ssania 1,5 m, zlokalizowaną z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Napęd autopompy poprzez montaż przystawki odbioru mocy i wałów napędowych do autopompy

- Działko wodno — pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka regulowana : 800 do 1600 dm3/min. Wyprowadzenie instalacji wodnej  do działka na podest dachu z zaworem 21/2 cala

- Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.

- Samochód musi być zaopatrzony w linię szybkiego natarcia o długości min. 30m na zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.  Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec i korbę do zwijania węża ( dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła np. elektryczny, pneumatyczny). Prądownica wodna

- Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

  - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,

  - linii szybkiego natarcia,

  - działka wodno - pianowego

- Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

- W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno -sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- kontrolka włączenia autopompy,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.

- W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia 
kontrolno — pomiarowe:

  - manometr niskiego ciśnienia,

  - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

  - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.

- Autopompa musi być wyposażona:

- w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5 % ) w całym zakresie wydajności pompy.

- urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie 30 sek. i z głębokości 7,5m w czasie 60 sek.

- Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

- Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

- Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

- Układ zraszaczy - min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy

- Maszt oświetleniowy z najaśnicami, wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,0m – podnoszony pneumatycznie, sterowanie najaśnicami ręczne z poziomu terenu

- Wymiana materiałów smarowniczych i cieczy chłodzącej.

- Montaż dodatkowych sygnałów powietrznych

- Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-OSP+nazwa  + numerów  operacyjnych (boki+tył+dach)

- Transport podwozia samochodu marki STAR 266 do miejsca wykonania zabudowy oraz dostarczenie do odbiorcy po wykonaniu zabudowy

- Wykonać przegląd podwozia i zespołów napędowych, zawieszenia układu kierowniczego i hamulcowego

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu atestów i certyfikatów na zabudowane materiały.

- Transport podwozia samochodu marki STAR 266 z miejscowości Dąbrowa Górnicza do miejsca wykonania zabudowy spoczywa na wykonawcy.

IV.	Informacje o przetargu:

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Wspólny słownik zamówień CPV-	34.14.42.10-3 wozy strażackie

34.21.00.00-2 nadwozia pojazdów mechanicznych

V.	Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Oferta może być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ bez modyfikacji jego formy przez wykonawcę.

- Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. VII SIWZ.

- Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia publicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.

- Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana według poniższego wzoru:

Gmina Ogrodzieniec

Plac Wolności 25 42-440 OGRODZIENIEC

Przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR 266 dla potrzeb OSP w Gieble”.

Nie otwierać przed godz. 1200 dnia 7 sierpnia 2007r”.

- Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi wykonawca.

- Nie oznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Zamawiający wzywa wykonawców do ewentualnego złożenia „zastrzeżenia”               o ograniczeniu dostępu do informacji zawartych w ofercie.

VI.	Warunki wymagane od wykonawców:

- W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia,

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

- udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia nie mniejszy niż 12 miesięcy.

- Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną przez zamawiającego komisję przetargową.

- Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia/ nie spełnia.

- Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego od wykonawcy wskazanego w Wykazie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymaganych warunków – pkt VII  stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego bądź odrzucenia oferty.

VII.	Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków:

Wykonawcy obowiązani są do złożenia w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów:

- Wypełnioną i podpisaną ofertę (na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ).

- Parafowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ).

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu         z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ).

- Opinię techniczną dla Wykonawcy w sprawie wykonywania zabudowy samochodu pożarniczego na średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym na podwoziu Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie zawierające: pozytywną opinię na układ wodno-pianowy i nadwozie pożarnicze.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz wykonanych, co najmniej 3 usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik      Nr 3 do SIWZ). Przez rodzaj i wartość usługi zadania odpowiadającego przedmiotowi  zamówienia należy rozumieć wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł.

VIII.	Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.	Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji zamówienia do 110 dni od dnia podpisania umowy.

X.	Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie, a także sposób ich oceny:

Cena oferty – 100%

XI.	Opis sposobu obliczania ceny oferty:

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo        i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji zadania.

XII.	Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Zamówienie finansowane będzie przez:

- Urząd Miasta i Gminy – środki własne budżetu.

- Ochotniczą Straż Pożarną w Gieble – dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

XIII.	Kryteria oceny oferty.

- Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium						Waga

---------------------------------------------------------------------------------------

CENA								100%

---------------------------------------------------------------------------------------

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

- Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Cena minimalna

WC =	-----------------------    x 100%

Cena ofertowa

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV.	Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści otrzymanej SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba                    o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane uzupełnienia lub zmiany staną się częścią SIWZ i zostaną przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będą dla nich wiążące.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV.	Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, Ogrodzieniec do dnia  7 sierpnia 2007r do godz. 1130 w pokoju nr 22 (sekretariat) I piętro.

- Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy                  w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42, sala narad Rady Miejskiej w dniu  7 sierpnia 2007r o godz. 12 00.

- Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych wykonawców lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące cen ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów               o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w tym postępowaniu,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

XVII.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i postanowień umowy dotyczących kar umownych.

- Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty i nie usunie wad w terminie 14 dni od ich zgłoszenia Zamawiający może potrącić do 10% wartości wynagrodzenia.

- Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

XVIII.	  Środki odwoławcze:

1.	Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o której mowa w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.	Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie Pzp przysługuje środek odwoławczy przewidziany w ustawie – protest (art. 180 – 182)

XIX.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty        w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,       o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.

XX. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz o przekazaniu oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Pzp w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

*	Pisemnie – w zakresie wszelkiej korespondencji miedzy stronami,

*	Faksem – w zakresie wszelkiej korespondencji miedzy stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) z wyłączeniem złożenia oferty i wniesienia protestu, dla których wymagana jest forma pisemna, drogą elektroniczną (adres strony Zamawiającego www.ogrodzieniec.bip.jur.pl);

–	ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji SIWZ oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawcy,

–	ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępniania elektronicznej wersji SIWZ oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

XXI. Postanowienia końcowe:

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepis Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wniesienie wadium nie jest wymagane.

- W postępowaniu nie będzie wykorzystywana aukcja elektroniczna.

XXII. Wykaz załączników

- Formularz oferty – zał. Nr 1

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2

- Wykaz usług podobnych do przedmiotu zamówienia – zał. Nr 3

- Projekt umowy – zał. Nr 4

Załącznik Nr 1

OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy .....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego

Gmina Ogrodzieniec

Plac Wolności 25

42-440 Ogrodzieniec

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR 266 dla potrzeb OSP w Gieble”.

z dnia 19 lipca 2007r. zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 122246-2007, na tablicy ogłoszeniowej i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu

Oferujemy wykonanie usług objętych ogłoszeniem, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a w szczególnością specyfikacją techniczną zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: ................................................. zł,- (netto)

Słownie: ................................................................................................................................

i cenę ............................................................................ zł (brutto),

w tym podatek VAT .................... %  w wysokości ................................................... zł.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na w/w usługi udzielamy ..................... miesięcy gwarancji (nie mniej niż 12 miesięcy).

- Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie – do ......................................... (nie dłużej niż        110 dni od dnia podpisania umowy).

- Określamy termin płatności wystawionych przez nas faktur na 30 dni.

____________________________				____________________________

(Data)						        (Pieczęć i podpis oferenta)

Załączniki:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu            z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik        Nr 2 do SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż           6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Opinię techniczną dla Wykonawcy w sprawie wykonywania zabudowy samochodu pożarniczego na średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym na podwoziu Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie zawierające: pozytywną opinię na układ wodno-pianowy i nadwozie pożarnicze.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik Nr 3 do SIWZ).

- Parafowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ).

Załącznik Nr 2

Nazwa i Adres Oferenta (pieczęć)

###### OŚWIADCZENIE

z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

„Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR 266 dla potrzeb

OSP w Gieble”

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: …………………………...…….......................

…………………………………………………………………………………….......................

.......................................................................................................................................................

(nazwa firmy)

oświadczam, że firma:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z postępowania zgodnie z przepisami art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177ze zm.).

____________________________				____________________________

(Data)						        (Pieczęć i podpis oferenta)

Załącznik Nr 3

### WYKAZ USŁUG PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCYCH PRZETARGU  pn.

„Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR 266 dla potrzeb

OSP w Gieble”

Wykaz wykonanych co najmniej 3 usług w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Przez rodzaj i wartość usługi zadania odpowiadającego przedmiotowi  zamówienia należy rozumieć wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł.

| Zleceniodawca | Przedmiot dostaw | Wartość (brutto) | Termin realizacji / rok, miesiąc/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

____________________________				____________________________

(Data)						        (Pieczęć i podpis oferenta)

# Załącznik Nr 4

# Projekt umowy

UMOWA Nr ........................

W dniu .......................... w Ogrodzieńcu, pomiędzy Gminą Ogrodzieniec Plac Wolności 25 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

przy udziale:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble

zwanej w dalszej części umowy OSP reprezentowanej przez:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W wyniku dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zabudowy średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble na dostarczonym podwoziu samochodu marki STAR 266 zgodnie z wymogami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej z 2 marca 2006r zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

- Wykonawca wykonywał będzie zamówienie przy użyciu własnych materiałów, urządzeń  i narzędzi.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia ................................. 2007r.

- W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy przez Wykonawcę Zamawiający może odstąpić od umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania z tytułu poniesionej szkody.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób, którym powierzy wykonanie zamówienia.

§ 5

- Stosownie do oferty przedstawionej przez Wykonawcę a przyjętej przez Zamawiającego strony ustalają cenę za wykonanie zamówienia w kwocie ............................... zł netto

słownie: .....................................................................................netto, ...................................

............................................. brutto, w tym podatek VAT .................% w wysokości ............................... zł,- słownie: ..........................................................................................

......................................................... brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, po ostatecznym odbiorze protokolarnym dokonanym przez obie strony.

- W przypadku nieotrzymania dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gieble z instytucji wspierających przedmiot zamówienia, termin płatności faktur zostanie wydłużony co zostanie potwierdzone stosownym aneksem do umowy.

- Faktury należy wystawić na Ochotniczą Straż Pożarną w Gieble
Nr NIP: ............................

- Płatnikiem jest Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu Plac Wolności 25

NIP: ...............................................

- Ostateczny odbiór końcowy dokonany przez obie strony nastąpi po sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z powierzonym zakresem prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze, Wykonawca usunie wady w ciągu 14 dni od ich stwierdzenia. Po usunięciu wszystkich wad zostanie sporządzony ostateczny odbiór końcowy.

§6

- Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty i nie usunie wad w terminie 14 dni od ich zgłoszenia Zamawiający może potrącić do 10% wartości wynagrodzenia.

- Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

Wykonawca udziela ............................................. gwarancji na wykonane prace i materiały. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Wykonawca usunie wady w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Wykonawca poniesie ewentualne koszty przejazdu samochodu do warsztatu Wykonawcy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10

Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwemu rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądowi.

§ 11

Umowę sporządzono w 6 egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający:					OSP:				Wykonawca: